T E C H N I N Ė   S P E C I F I K A C I J A (projektas)

B tipo, naujas greitosios medicinos pagalbos automobilis, kiekis 1 (vienas) vnt.

Šios techninės specifikacijos sudarytos pagal: LST EN 1789:2007+A2:2015 standarto nuostatas; norimą rezultatą ir nurodant pirkimo objekto funkcinius reikalavimus. Greitosios medicinos pagalbos automobilis yra skirtas pacientams pervežti ir atlikti jų pirminę priežiūrą bei juos stebėti. Siūlomas greitosios medicinos pagalbos automobilis turi atitikti tik žemiau pateiktą specifikaciją, pilnas atitikimas standartui LST EN 1789:2007+A2:2015 yra rekomenduotinas, bet neprivalomas.

| Siūlomo greitosios medicinos pagalbos automobilio techninė dokumentacija: |
| --- |
| Greitosios medicinos pagalbos automobilio techninės sąlygos: | Gamintojo techninės charakteristikos: (įrašomos konkrečios rodiklių reikšmės) |
| Automobilio markė, modelis. |  |
| Automobilio gamintojas ir perdirbėjas. |  |
| Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas. |  |
| Mažiausiai dviejų metų greitosios medicinos pagalbos automobilio garantija be ridos apribojimų arba garantija trys metai ar 100.000 km priklausomai nuo to kas greičiau sueis. |  |
| Pristatymas – per 5 (penkis) mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. |  |
| Tiekėjas turės Lietuvos Respublikoje užregistruoti siūlomą greitosios medicinos pagalbos automobilį Perkančiosios organizacijos vardu, praeiti valstybinę techninę apžiūrą ir apdrausti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu vieno mėnesio laikotarpiui. |  |
| Turi būti pateikiami siūlomo greitosios medicinos pagalbos automobilio brėžiniai su visais specifikacijoje reikalaujamais matmenimis. Taip pat paciento skyriaus siūlomo greitosios medicinos pagalbos automobilio brėžiniai su visais specifikacijoje reikalaujamais matmenimis, įrangos išdėstymu, sėdynėmis, neštuvais, neštuvų pagrindu. Brėžiniuose turi būti pateiktas reikalaujamų paciento skyriaus baldų, deguonies balionų išdėstymas, pasiūlyme esančios medicinos įrangos išdėstymas. |  |
| Greitosios medicinos pagalbos automobilio charakteristikos: |
| Kėbulas: |
| Vairuotojo kabinoje atidaromos šoninės durys abiejose pusėse. |  |
| Durys paciento skyriaus dešinėje pusėje su langu. Durų anga ne žemesnė kaip 1600 mm ir ne siauresnė kaip 1000 mm. |  |
| Galinės dvivėrės durys su langais. Durų anga ne žemesnė kaip 1600 mm ir ne siauresnė kaip 1400 mm. |  |
| Balta spalva. |  |
| Ne mažiau kaip 6 metų garantija nuo korozijos. |  |
| Vairuotojo kabinos įranga: |
| Vairuotojo sėdynė su porankiu: turi reguliuotis sėdynės nugarėlės kampas, sėdynės išilginis poslinkis, aukštis ir juosmens atrama. |  |
| 7. Šalia vairuotojo viena sėdima vieta su porankiu keleiviui. Turi reguliuotis sėdynės nugarėlės kampas, sėdynės išilginis poslinkis, aukštis ir juosmens atrama. |  |
| 8. Borto kompiuteris, rodantis momentines ir bendras kuro sąnaudas, kuro likutį bake, galimą nuvažiuoti atstumą su esamu bake kuro kiekiu, dienos nuvažiuotą atstumą. |  |
| 9. Serviso apskaitos sistema, nurodanti kiek kilometrų liko nuvažiuoti iki numatomo techninio aptarnavimo. |  |
| 10. Oro kondicionierius. |  |
| 11. Apšvietimo lemputė vairuotojui. |  |
| 12. Puslaidininkių šviesos diodų (toliau tekste - LED) - LED apšvietimo lemputė su 300 mm lanksčia jungtimi, montuojama keleivio vietoje šalia vairuotojo. |  |
| 13. Švyturėlių valdymo pultas. |  |
| 14. Medicininio skyriaus apšvietimo, ventiliacijos, klimato kontrolės valdymo pultas. |  |
| Žibintai ir švyturėliai: |
| 15. LED (puslaidininkių šviesos diodų) švyturėlių juosta, ne trumpesnė kaip 1100 mm, profilio aukštis ne aukštesnis kaip 85 mm. Ne mažiau kaip 40 LED diodų, kurių bendras galingumas ne mažiau kaip 40W. Atitikimas R65 normai. |  |
| 16. Galinėje automobilio dalyje du įleisti, integruoti mėlynai mirksintys LED švyturėliai. Atitikimas R65 normai. Ne mažiau 4 diodų su optika, bendras galingumas ne mažiau 4 W. |  |
| 17. Du mėlynai mirksintys LED švyturėliai priekiniame bamperyje arba už radiatoriaus grotelių. Atitikimas R65 normai. Ne mažiau 4 diodų su optika, bendras galingumas ne mažiau 4 W. |  |
| 18. Du mėlynai mirksintys LED švyturėliai priekiniuose galinio vaizdo veidrodėlių korpusuose. Atitikimas R65 normai. Ne mažiau 4 diodų su optika, bendras galingumas ne mažiau 4 W. |  |
| 19. 100 W garsiakalbis sumontuotas automobilio priekyje: už ventiliacijos grotelių arba bamperyje. |  |
| 20. 100 W sirenos stiprintuvas su mikrofonu. |  |
| 21. Dienos žibintai: LED – puslaidininkių šviesos diodų žibintai, įrengti pagal šias sąlygas: turi įsijungti ir veikti automatiškai, kai variklio paleidimo ir (arba) išjungimo įtaisas yra padėtyje, kurioje variklis gali veikti; turi išsijungti automatiškai, kai priekiniai rūko žibintai arba gabaritiniai, priekiniai artimųjų, tolimųjų šviesų žibintai įjungti, išskyrus atvejus, kai priekiniai artimųjų, tolimųjų šviesų žibintai naudojami nepertraukiamam šviečiamajam įspėjimui trumpais intervalais; dienos žibintų skaičius – 2, turi būti patikimai pritvirtinti; dienos žibintų įrengimas: aukštis nuo žemės ne mažiau kaip 250 mm, bet ne daugiau kaip 1500 mm; atstumas nuo transporto priemonės krašto turi būti ne daugiau kaip 400 mm; atstumas tarp dviejų žibintų, matuojant nuo paviršių vidinių kraštų, turi būti ne mažesnis kaip 600 mm; dienos žibintai privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus. |  |
| 22. Darbo vietos apšvietimo, integruotų į GMP automobilio šonus ir GMP automobilio galą, LED prožektorių komplektas, ne mažiau kaip 2 LED prožektoriai iš galo, po 2 LED prožektorius kairėje ir dešinėje. Viso ne mažiau kaip 6 prožektoriai. Bendras prožektorių šviesos srautas ne mažiau kaip 6600 liumenų. Šoniniai ir galiniai prožektoriai turi būti integruoti į stogą, be atsikišusių kampų, už kurių gali užkliūti šakos, plovimo šepečiai ar kitos kliūtys. |  |
| 23. Priešrūkiniai žibintai. |  |
| 24. Posūkio kampą apšviečiantys žibintai. |  |
| Masė: |
| 25. Bendra automobilio masė ne mažiau kaip 3200 kg. |  |
| Gabaritiniai ir kiti matmenys: |
| 26. Automobilio ilgis – ne daugiau kaip 5800 mm. |  |
| 27. Automobilio plotis (neįskaitant išorės veidrodėlių, bet su šoniniu laipteliu) – ne daugiau kaip 2200 mm. |  |
| 28. Paruošto eksploatacijai automobilio aukštis su švyturėliais – ne daugiau kaip 2800 mm. |  |
| Paciento skyriaus vidiniai matmenys: |
| 30. Paciento skyriaus ilgis (vieno metro aukštyje nuo paciento skyriaus grindų) iki vairuotojo kabinos pertvaros – ne mažiau kaip 2700 mm. |  |
| 31. Paciento skyriaus plotis – ne mažiau kaip 1650 mm. |  |
| 32. Paciento skyriaus aukštis – ne mažiau kaip 1750 mm. |  |
| Variklis: |
| 34. Dyzelinis. |  |
| 35. Galia – ne mažiau kaip 100 kW. |  |
| Transmisija ir eksploatacinės savybės: |
| 37. Mechaninė pavarų dėžė, ne mažiau kaip: 6 (šešių) pavarų į priekį ir 1 (viena) pavara atgal. |  |
| 38. Gale ir priekyje viengubi ratai ne mažiau kaip R16. |  |
| 39. Keturi varantieji ratai. Ratų formulė 4X4. |  |
| 40. Diferencialo (galinio arba centrinio) arba movos blokavimas įjungiamas pasukama rankenėle ar mygtuku iš vairuotojo vietos. |  |
| 42. Variklio karterio, pavarų dėžės, degalų bako, galinio diferencialo apsaugos pagamintos iš ne mažiau kaip 3 mm storio aliuminio lakšto. |  |
| Saugumas: |
| 43. Stabdžių antiblokavimo sistema su elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu ir stabdžių asistentu. |  |
| 44. Automobilio stabilumo sistema ir ratų antipraslydimo sistema. |  |
| 45. Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvė. |  |
| 46. Vairuotojo kabinos šoninės saugos pagalvės. |  |
| 47. Apsaugos sistema – autosignalizacija. |  |
| 48. Variklio užvedimo imobilizatorius. |  |
| 49. Vaizdo kamera gale. Vaizdas perduodamas į vairuotojo kabinos monitorių (monitorius tiekiamas kartu su automobiliu). |  |
| Kita įranga: |
| 50. Generatorius ne mažiau kaip 150 A. |  |
| 51. Vairo stiprintuvas. |  |
| 52. Visų durų centrinis užraktas, valdomas nuotoliniu būdu. |  |
| 53. Audio paruošimas (mažiausiai du garsiakalbiai priekyje, magnetolos antena). |  |
| 54. Integruotas gamyklinis radijas. |  |
| 55. Elektra valdomi šoniniai langai vairuotojo kabinoje. |  |
| 56. Elektra valdomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai. |  |
| 58. Keltuvas ratui pakeisti. |  |
| 58. Įrankių rinkinys ratui pakeisti. |  |
| 59. Normalaus dydžio atsarginis ratas. |  |
| 60. Papildomas žieminių arba vasarinių padangų komplektas kartu su ne mažesniais kaip 16‘‘ ratlankiais, priklausomai nuo to kokios sumontuotos ant automobilio (4 žieminės nedygliuotos arba 4 vasarinės padangos su ratlankiais tinkančios siūlomam automobiliui). |  |
| 61. Priekiniai guminiai kilimėliai. |  |
| 63. Purvasaugiai. |  |
| MEDICININIO SKYRIAUS REIKALAVIMAI: |
| 1. Medicininio skyriaus apšildymas ir kondicionavimas: |  |
| 1.1. Oro kondicionierius ir šildytuvas paciento skyriuje. |  |
| 1.2. Elektrinis, 220V įtampos šildytuvas, ne mažiau kaip 2.0 kW su nustatytos temperatūros palaikymu. |  |
| 1.3. Ištraukiamoji ventiliacija, ne mažiau kaip 200 m3/h. |  |
| 1.4. Autonominis dyzelinis šildytuvas su programuojamu laikmačiu, išpučiantis karštą orą į paciento ir vairuotojo skyrių, šildymo galia ne mažiau kaip 4.0 kW. |  |
| 1.5. Atidaromas ventiliacinis stoglangis ne mažesnių kaip 400x400 mm išmatavimų. |  |
| 2. Elektrinė instaliacija: |  |
| 2.1. 12 V instaliacija medicininėms reikmėms. Papildoma pilno iškrovimo baterija 12 V ne mažiau kaip 80 Ah, pajungta prie automobilio elektros sistemos. |  |
| 2.2. Ne mažiau kaip keturi 12 V lizdai. |  |
| 2.3. 220 V instaliacija. Viduje – ne mažiau kaip keturios 220V rozetės. Išorinė 220V pajungimo rozetė su starterio blokavimu įjungus degimą. Ne mažiau kaip 15 m 220V kabelis išorinio pajungimo kabelis. |  |
| 2.4. Baterijos apsauginis įrenginys apsaugantis nuo baterijos išsikrovimo: baterijai pasiekus 11 V, baterija turi būti automatiškai atjungiama nuo automobilio tinklo. Palaikoma srovė ne mažiau kaip 150 A. |  |
| 2.5 Starterinio ir papildomo akumuliatorių automatinis pakrovėjas nuo 220V ne mažiau 15A + 15A. Temperatūros kompensacija ne mažiau -30 mV/0C, automatinis įtampos kompensavimas. Automatinė apsauga nuo perkaitimo, perkrovos, trumpo jungimo. |  |
| 2.6. Sinusinis įtampos keitiklis iš 12V į 220V ne mažiau kaip 800 W pikinės galios, LED indikacinis monitorius. Automatinė apsauga nuo perkaitimo, perkrovos, trumpo jungimo. |  |
| 2.7. LED arba LCD skaitmeniniai vidinės ir išorinės temperatūros matuokliai. Matuojama temperatūra -30 iki +90 °C. |  |
| 2.8. LED arba LCD skaitmeniniai starterinio ir medicinos skyriaus akumuliatorių voltmetrai. Matuojama nuolatinė įtampa 9-30V. |  |
| 2.9. LED arba LCD skaitmeninis medicinos skyriaus akumuliatoriaus ampermetras. Nominali matuojama nuolatinė srovė 100A, trumpalaikė iki 200A. |  |
| 2.10. Paciento skyriaus elektrinių imtuvų valdymo mygtukai turi dubliavimo funkciją vairuotojo kabinoje. |  |
| 3. Langai medicininiame skyriuje padengti neskaidria plėvele bei užtamsinti iki 20 proc. šviesos laidumo. |  |
| 4. Apipavidalinimas pagal LST 1299 standartą, turi būti šviesą atspindintis. Visam apipavidalinimui turi būti suteikiama 3 metų garantija nuo išblukimo, atsiklijavimo ir pan. |  |
| 5. Medicininio skyriaus apšvietimas: |  |
| 5.1. LED šviesos lempos, išdėstytos išilgai lubų - viso ne mažiau kaip 4 vienetai. Temperatūros skalė daugiau negu 3000 K, apšvietimo stiprumas mažiausiai 300 lx. |  |
| 5.2. Ne mažiau kaip du taškiniai LED žibintai virš neštuvų galvūgalio. |  |
| 6. Medicininio skyriaus įrengimas: |  |
| 6.1. Sustiprintos neslidžios grindys atsparios drėgmei bei dezinfekcinėms medžiagoms. Pritaikytos tvirtinti neštuvams ar neštuvų pagrindui. Sujungimai lygūs, hermetiški. |  |
| 6.2. Šoninės sienos turi būti padengtos elementais iš specialaus plastiko lakštų, kurie yra lengvai valomi ir atsparūs dezinfekcijai. |  |
| 6.3. Kairė ir dešinė sienos sustiprintos, pritaikytos medicininės aparatūros tvirtinimui. |  |
| 6.4. Kėbulo šilumos – garso izoliacija. |  |
| 6.5. Vairuotojo skyrius nuo medicininio skyriaus atskirtas pertvara su praėjimu, uždaromu durimis. |  |
| 6.6. Sėdynės: Dešinėje šalia neštuvų viena ir priekyje neštuvų antra sėdynė. Viso dvi sėdynės. Sėdynėje šalia neštuvų integruoti tritaškiai saugos diržai sėdynėje, reguliuojama nugarėlė, integruoti porankiai, turi susilankstyti ir pasisukti, kad nemaišytų priėjimui prie neštuvų ar praėjimui. Antra sėdynė prie pertvaros, sulankstoma su tritaškiais saugos diržais ir porankiais. Apsiūtos aukštos kokybės dirbtine oda arba lygiavertė, atsparia trinčiai, cheminėms medžiagoms. |  |
| 6.7. Kairėje sienoje viršuje prie lubų ne mažiau kaip keturios spintelės su permatomomis durelėmis. Spintelių viduje įrengtas LED apšvietimas. Spintelės atsidaro/užsidaro jas paspaudus, Neturi būti atsikišusių rankenėlių. |  |
| 6.8. Kairėje sienoje už vairuotojo pertvaros vieta dviems deguonies balionams po 10 litrų. |  |
| 6.9. Kairėje sienoje virš ratų arkos spintelė. Spintelė uždaroma atsilenkiančiomis nuo viršaus į apačią durelėmis. |  |
| 6.10. Kairėje sienoje sumontuoti du deguonies paėmimo lizdai. |  |
| 6.11. Kairėje sienoje rakinama spintelė medikamentams. |  |
| 6.12. Kairėje sienoje aliumininiai bėgeliai, ant kurių montuojasi trys plokštės, pritaikytos medicininės aparatūros tvirtinimui. Kairėje ir dešinėje sienose ir/arba priekyje prie pertvaros turi būti numatyta vieta medicinos prietaisams ir įrangai: Medikamentams. Medicinos krepšiui. Kardiografui. Defibriliatoriui. Slėginės infuzijos įtaisui (švirkštiniam infuzijos siurbliui). Tvarsliavai. Slaugos priemonėms. Atsiurbėjui. Spinalinei lentai. Kaušiniams neštuvams. |  |
| 6.13. Dešiniame šone, virš sėdynės pasilaikymo turėklas. |  |
| 6.14. Dešinėje pusėje virš sėdynės, prie lubų trys spintelės, permatomomis durelėmis. Spintelių viduje įrengtas LED apšvietimas. Spintelės atsidaro/užsidaro jas paspaudus, Neturi būti atsikišusių rankenėlių. |  |
| 6.15. Lašinės sistemos laikikliai lubose. Ne mažiau kaip trys kabliukai. |  |
| 6.16. Pasilaikymo rankenos prie sėdynių, galinių ir dešinės pusės durų. |  |
| 6.17. Medicininio deguonies baliono reduktorius, sriegis DIN ¾, ne mažiau kaip 2 vnt. Įėjimo slėgis iki 300 bar. Nominalus išėjimo slėgis 4 bar. 3600 kampu pasukamas manometras. Įspėjamoji indikacija esant deguonies baliono slėgiui mažiau negu 50 bar. Pajungimas prie deguonies baliono be jokių raktų. Medicininio deguonies srauto matuoklis – ne mažiau kaip 2 vnt. Įėjimo deguonies slėgis ne siauresnėse kaip 3,0 – 8,0 ribose. Srauto reguliavimas tiksliai pakopomis: 0-1-2-3-4-5-6-7-9-12-15-25 litrai per minutę. 3600 kampu reguliuojamas drėkintuvo pajungimas. Priekinė dalyje ir šone indikatoriai rodantys nustatytą srautą. Nenutrūkstamas deguonies tiekimas reguliuojant deguonies srautą. Greito sujungimo mova su automobilio deguonies lizdu. Medicininio deguonies srauto matuoklio drėkintuvas – ne mažiau kaip 2 vnt. Talpa ne mažiau kaip 200 ml, autoklavuojamas ne mažiau kaip 1300C temperatūroje, ne aukštesnis kaip 200 mm. |  |
| 6.18. Švirkštų kibiro laikikliai arba spintelė. |  |
| 6.19. Stacionari, GMP automobilyje sumontuota, infuzinių skysčių pašildymo vieta. |  |
| 7. Paruošimas radijo ryšiui: |  |
| 7.1 Vairuotojo kabinoje vieta, skirta montuoti ryšio priemonėms. |  |
| 7.2. Pateiktos ryšio įrangos sumontavimas. |  |
| 8. Neštuvų pagrindas: |  |
| Automobilyje turi būti įrengtas neštuvų pagrindas, kuris turi turėti neprastesnius funkcinius ir techninius parametrus: 1. šoninis poslinkis turi būti ne mažiau 300 mm; 2. automatinis šoninio poslinkio fiksavimas bet kurioje tarpinėje pozicijoje; 3. atsparumas 10 G pagreičiui pagal LST EN 1789 standarto reikalavimus; 4. pagrindo keliamoji galia nemažiau 250 kg; 5. vieta spinalinei lentai ir kaušiniams neštuvams; 6. suderintas įvažiavimo aukštis su pagrindiniais neštuvais – turi būti atlenkiama rampa, ne mažiau 350 mm ilgio. |  |
| 9. Kita saugumo įranga: |  |
| 9.1. 2 l gesintuvai: medicinos ir vairuotojo skyriuje. |  |
| 9.2. Plaktukas avariniam langų išdaužimui. |  |
| 10. Garantija medicininiam skyriui ir medicininei įrangai: |  |
| 10.1. Mažiausiai dviejų metų garantija medicininio skyriaus įrangai, jeigu specifikacijoje nenurodyta kitaip. |  |

PAGRINDINIAI NEŠTUVAI:

| 11. Reikaujami neštuvų parametrai: |  |
| --- | --- |
| GMP automobilyje montuojami neštuvai privalo būti sertifikuoti pagal EN 1789 ir EN 1865 standartų reikalavimus ir neštuvų tvirtinimo prie GMP automobilio neštuvų pagrindo sistema testuota 10G pagreičiu. Privaloma pateikti notifikuotos įstaigos išduotų protokolų ir sertifikatų kopijas. Kartu pateikiama CE Atitikties Deklaracijos neštuvams ir tvirtinimui |  |
| 11.1. Monoblokiniai neštuvai su nugaros atramos posvyrio kampo reguliavimo galimybe ne mažiau kaip 75 laipsnių kampu. |  |
| 11.2. Neštuvų priekinės rėmo dalies sulankstymas manevringumui padidinti ankštose patalpose, sumažinant neštuvų ilgį ne mažiau kaip 300 mm. |  |
| 11.3. Automatiškai išsilankstanti neštuvų važiuoklė. |  |
| 11.4. Pritaikyti reanimavimui, turintys tvirtą pagrindą/plokštę per visą neštuvų ilgį, įrengtą po čiužiniu. |  |
| 11.5. Su 4 (keturiais) pasukamais ratukais (360 laipsnių kampu). Ratukų skersmuo ne mažesnis kaip 20 cm. |  |
| 11.6. Su anatomišku čiužiniu iš sintetinės medžiagos, nesugeriančiu kraujo, purvo, pritaikytu dezinfekcijai, leidžiančiu nustatyti visas transportavimo pozicijas. |  |
| 11.7. Su keturtaškiais ir skersiniais saugos diržais, tvirtinamais betarpiškai prie neštuvų rėmo. |  |
| 11.8. Iš abiejų pusių nulenkiami šoniniai porankiai. |  |
| 11.9. Infuzinių tirpalų laikiklis. |  |
| 11.10. Neštuvai turi turėti apsaugą nuo nekontroliuojamo susilankstymo transportavimo metu. Dvi atskiros nepriklausomos priekinių ir galinių kojų sulankstymo valdymo rankenos-svirtys. |  |
| 11.11. Su neštuvų tvirtinimo sistema, atitinkančia standarto EN 1789 reikalavimus bei išbandyta 10G pagreičiu. |  |
| 11.12. Neštuvų svoris, be čiužinio ir paciento saugos diržų, ne daugiau 45 kg. |  |
| 11.13. Leistina neštuvų apkrova ne mažiau 250 kg. |  |
| 11.14. Neštuvų konstrukcija apsaugota nuo korozijos. |  |
| 11.15. Ne mažiau kaip trys aukščio lygiai. |  |
| 11.16. Reguliuojamas pakrovimo į automobilį aukštis ne siauresniame intervale kaip nuo 580 mm iki 680 mm. |  |
| 11.17. Neštuvai turi būti pateikti nauji, pažymėti originaliu CE ženklu, kartu pateikta atitikimo deklaracija CE ženklui, standartams EN 1789 ir EN 1865 bei informacinis aplankalas su aprašymu. Privaloma pateikti techninėse specifikacijose nurodytų reikalavimų atitikimą patvirtinančius prekės gamintojo dokumentus ir naudotojo instrukciją lietuvių kalba. |  |